### MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 Serviços Preliminares

1.2 Locação

1.2.1 Locação de obra = 133,81 m².

2 Instalação do Canteiro de Obras

2.1 Tapumes, barracões e coberturas

2.1.1 Placa de obra nas dimensões de 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m².

3 Movimentação de Terras

3.1 Escavações

3.1.1 Escavação manual

- Sapatas

- Térreo

Dimensão: 1,05 x 1,20

4 sapatas x (1,15 x 1,30 x 1,60) = 9,56 m³.

Dimensão: 1,20 x 1,40

1 sapata x (1,30 x 1,50 x 1,60) = 3,12 m³.

Dimensão: 0,95 x 1,15

2 sapatas x (1,05 x 1,25 x 1,60) = 4,20 m³.

- 1º Pav.

Dimensão: 0,95 x 1,15

4 sapatas x (1,05 x 1,25 x 1,60) = 8,40 m³.

Dimensão: 1,05 x 1,25

(1,15 x 1,35 x 1,60) = 2,50 m³.

Dimensão: 0,55 x 0,70

(0,65 x 0,70 x 1,10) = 0,50 m³.

Dimensão: 0,80 x 1,00

(0,90 x 1,10 x 1,60) = 1,60 m³.

- Viga baldrame (largura: 0,15 m e profundidade: 0,40 m)

Vescavação = Quant. x (B+40 cm) x (L+40 cm) x (H+10 cm)

B = largura, L = comprimento e H = profundidade.

- Térreo: Horizontal 3 x (7,65 x 0,55 x 0,50) = 6,31 m³.

Vertical     3 x (8,80 x 0,55 x 0,50) = 7,26 m³.

- 1º Pav.: Horizontal 3 x (6,95 x 0,55 x 0,50) = 5,75 m³.

Vertical     2 x (8,80 x 0,55 x 0,50) = 4,85 m³.

Total = 9,56 + 3,12 + 4,20 + 8,40 + 2,50 + 0,50 + 1,60 + 6,31 + 7,26 + 5,75 + 4,85 = 54,05 m³.

3.2 Reaterro e Compactação

3.2.1 Reaterro apiloado de cavas de fundação

Vreaterro = Vescavação - Vconcreto

Vreaterro = 54,05 - 13,56 = 40,50 m³.

Vconcreto

- Sapatas

- Térreo: 5,21 m³.

- 1º Pav.: 2,54 m³.

- Viga baldrame

- Térreo: 2,96 m³.

- 1º Pav.: Horizontal 3 x (6,95 x 0,15 x 0,40) = 1,25 m³.

Vertical     3 x (8,80 x 0,15 x 0,40) = 1,60 m³.

Total = 5,21 + 2,54 + 2,96 + 1,25 + 1,60 = 13,56 m³.

3.2.2 Lastro de brita 3 e 4

- Viga baldrame

- Térreo: Horizontal 3 x (7,65 x 0,15 x 0,05) = 0,17 m³.

Vertical     3 x (8,80 x 0,15 x 0,05) = 0,19 m³.

- 1º Pav.: Horizontal 3 x (6,95 x 0,15 x 0,05) = 0,15 m³.

Vertical     2 x (8,80 x 0,15 x 0,05) = 0,13 m³.

Total = 5,12 + 2,45 + 2,96 = 10,53 m³

4 Estruturas

4.1 Infraestrutura (Fundação)

4.1.1 Concreto magro e= 5 cm.

- Sapatas

- Térreo

[4 sapatas x (1,15 x 1,30)] + (1,30 x 1,50) + [2 sapatas x (1,05 x 1,25)] = 10,56 m².

- 1º Pav.

[4 sapatas x (1,05 x 1,25)] + (1,15 x 1,35) + (0,65 x 0,70) + (0,90 x 1,10) = 8,25 m².

Total = 0,05 x (10,45 + 8,25) = 0,93 m³.

4.1.2 Concreto Fck = 20 Mpa → 13,56 m³.

4.1.1 Fôrma de chapa compensada

- Pilarete

- Térreo → 4 x [(2 x 0,20) + (2 x 0,40) x 1,60] = 7,68 m²

- 1º Pav. → 3 x [(2 x 0,20) + (2 x 0,40) x 1,60] = 5,76 m²

- Viga Baldrame

- Térreo → 46,88 / 2 = 23,44 m²

Total = 7,68 + 5,76 + 23,44 = 36,88 m².

| Item | Descrição | Sapata | Viga Baldrame | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.4 | Ø 6.3 a 10.0 mm. | 255,80 + 117,90 = 270,50 kg. | 98,00 kg. | 471,70 kg |
| 4.1.5 | Ø 4.0 a 7.0 mm. | 19,80 + 14,30 = 34,10 kg. | 36,20 kg. | 70,30 kg |

4.2 Superestrutura

| Item | Descrição | Viga | Pilar | Laje | Escada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Concreto Fck=20 MPa | 6,20 + 5,30 = 11,50 m³ | 2,92 + 3,60 = 6,52 m³ | xx | 1,90 m³ | 18,02 m³. |
| 4.2.2 | Ø 6.3 a 10.0 mm. | 239,70 + 256,90 = 496,60 kg | 184,30 + 193,20 = 377,50 kg | 400,20 + 831,90 = 1.232,10 kg | 99,60 kg | 2.205,80 kg. |
| 4.2.3 | Concreto Fck=25 Mpa Usinado | xx | xx | 5,95 + 11,52 = 17,47 m³ | xx | 17,47 m³. |
| 4.2.4 | 12.5 a 25.0 mm | 27,40 kg | xx | xx | xx | 27,40 kg. |
| 4.2.5 | Ø 4.0 a 7.0 mm. | 67,60 + 65,60 = 133,20 kg | 52,50 + 70,00 = 122,50 kg | xx | xx | 255,70 kg. |

4.2.5 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares

6 x [(2 x 0,40 + 2 x 0,20) x 3,00] = 21,60 m².

4.2.6 Montagem e desmontagem de fôrma de vigas

(89,47 + 83,85) / 3 = 57,78 m².

4.2.6 Aluguel para montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça → 59,52 + 115,42 + 7,20 (escada) = 182,14 m².

5 Paredes e Painéis

5.1 Vergas/contravergas

5.1.1 Verga/contraverga reta

(P3-P4: 09 x 1,20) (P5: 01 x 1,10) + (PD1: 05 x 1,20) + (B1: 04 x 1,00) + (J1: 01 x 2,90) + (J2: 02 x 2,40) + (J3: 02 x 1,90) + (J4: 03 x 1,40) + (T1: 02 x 1,40) + (2 x 3,60) = 47,60 m.

5.2 Alvenaria de Vedação Empregando Argamassa De Cimento, Cal e Areia

O levantamento da alvenaria iniciou de cima para baixo das paredes horizontais e depois da esquerda para direita das paredes verticais.

5.2.1 Alvenaria de blocos de concreto

8,80 x 2,60 = 22,88 m²

10,90 x 2 = 21,80 m² (frente e fundos AutoCAD)

Total: 22,88 + 21,80 = 44,60 + 10% (perda) = 49,06 m².

5.2.1 Alvenaria de blocos cerâmicos

- Térreo: 2,60 x (7,30 + 8,50 + 1,58) = 45,19 m².

- 1º Pav.: 3,00 x (14,35 + 1,95 + 1,50 + 2,50 + 3,90 + 1,60 + 1,60 + 1,30 + 1,30 + 2,50 + 1,50 + 1,50 + 6,40 + 1,05 + 7,45 + 2,83 + 3,13 + 3,13 + 6,00 + 1,45 + 2,10 + 3,35 + 1,20 + 8,80) – [(1 x 2,50 x 1,00) + (2 x 2,00 x 1,00)] = 240,67 m².

Platibanda: (2 x 14,35 x 1,00) + (2 x 8,80 x 1,00) = 46,30 m²

Total = 45,19 + 240,67 + 46,30 = 332,16 m² + 10% (perda) = 365,37 m².

6 Esquadrias Metálicas → (medidas no quadro de esquadrias).

7 Esquadrias de Vidros → (medidas no quadro de esquadrias).

8 Impermeabilização

8.1 Impermeabilização das Vigas Baldrame

8.1.1 Pintura impermeabilizante

[ (3 vigas x 2 lados x 0,40 m x 7,65 m) + (3 vigas x 0,15 m x 7,65 m) + (3 vigas x 2 lados x 0,40 m x 8,80 m) + (3 vigas x 0,15 m x 8,80 m) ] + [ (3 vigas x 2 lados x 0,40 m x 14,35 m) + (3 vigas x 0,15 m x 14,35 m) + (5 vigas x 2 lados x 0,40 m x 8,80 m) + (5 vigas x 0,15 m x 8,80 m) ] = 129,57 m².

9 Tetos e Forros

9.1 Rebaixamentos

9.1.1 Forro de gesso → 32,18 + 2,52 + 5,02 = 39,72 m².

10 Revestimentos de Paredes

10.1 Revestimento com Argamassa

10.1.1 Chapisco

(área da alvenaria) → 365,37 x 2 = 730,74 m².

(área do bloco de concreto) → 49,06 m².

Total: 730,74 + 49,06 = 779,80 m².

10.1.2 Emboço → (área da alvenaria - área de vão)

Área de vão: (9 x 0,80 x 2,10) + (5 x 0,80 x 0,40) + (4 x 0,60 x 0,60) + (1 x 2,50 x 1,00) + (2 x 2,00 x 1,00) + (2 x 1,50 x 0,60) + (3 x 1,00 x 0,60) = 29,94 m².

Total: 365,37 - 29,94 = 335,43 m².

10.1.3 Reboco → (chapisco - emboço) → 779,80 – 335,43 = 114,37 m².

10.2 Acabamentos

10.2.1 Cerâmica

1º Pav.: 3,00 x (1,95 + 1,95 + 2,83 + 2,83 + 4,15 + 6,00 + 1,40 + 1,65 + 4,60 + 2,50 + 1,50 + 1,50 + 2,10 + 2,10 + 1,30 + 1,30 + 3,13 + 3,13 + 1,20) = 141,36 m²

Área de vão: (4 x 0,80 x 2,10) + (3 x 0,60 x 0,60) + (1 x 2,00 x 1,00) + (3 x 1,00 x 0,60) + (4 x 0,80 x 0,40) = 12,88 m².

Total: 141,36 - 12,88 m² = 128,48 m² + 5% = 134,90 m².

11 Pisos Internos e Externos

11.1 Lastro de Contrapiso

11.1.1 Regularização de base → 63,14 + 16,00 + 32,18 + 5,51 + 17,30 + 3,15 + 5,00 + 4,06 + 5,02 + 5,25 + 7,77 + 6,25 + 1,80 + 2,52 = 174,95 m²

Escada: (1,20 x 6,25) + (18 espelhos x 1,20 x 0,18) = 11,39 m².

Total: 174,95 + 11,39 = 186,34 m².

11.2 Acabamento

(186,34) + 10% (rodapé) = 204,97 m².

11.3 Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

11.3.1 Soleira de granito, esp. 2 cm e largura de 15 cm. → Portas/portões: (9 x 0,80) + 2,40 + 2,65 = 12,25 m.

11.3.2 Soleira de granito, esp. 3 cm e largura de 3 (escada) → 1,20 x 17 = 20,40 m.

11.3.3 Peitoril de granito → Janelas e Básculas: (4 x 0,60) + (1 x 2,50) + (2 x 2,00) + (2 x 1,50) + (3 x 1,00) = 14,90 m.

12 Instalações Hidrossanitárias

12.1 Entrada de Água

12.1.1 Padrão de entrada → 01 und.

12.2 Pontos Hidrossanitários → 01 und.

12.2.1 Ponto de água fria → 02 lav. + 04 pias + 01 tanq. = 07 und.

12.2.2 Ponto reg. de pressão (chuv.) → 02 chuv. + 02 reg. de gaveta = 04 und.

12.2.3 Ponto esgoto primário (vaso) = 02 und.

12.2.4 Ponto esgoto secundário → 02 lav. + 04 pias + 01 tanq. = 07 und.

12.2.5 Ponto ralo seco = 02 und.

12.2.6 Ponto caixa sifonada = 03 und.

12.3 Tubulação de Ligação de Caixas

12.3.1 Tubo de PVC 100 mm = 06 m.

12.2.2 Tubo de PVC 100 mm = 06 m.

12.4 Caixas Pré-moldada

12.4.1 Caixa de inspeção = 05 und.

12.5 Rede de Água Fria – Soldáveis de PVC.

12.5.1 Tubo de PVC 20 mm → 3,60 = 6,00 m (02 varas de 3,00 m).

12.5.2 Tubo de PVC 25 mm → 1,20 + 5,75 + 1,65 + 0,70 + 2,65 + 2,00 + 3,00 + 1,20 + 1,70 = 19,85 x 1,10 = 21,83 m.

21,00 x 1,10 = 23,10 m.

21,83 m + 23,10 = 45,00 m (15 varas de 3,00 m).

12.6 Rede de Esgoto – Tubos de PVC

12.6.1 Tubo de PVC 50 mm → 1,60 + 1,50 + 1,60 + 1,20 + 1,30 + 0,80 + 1,70 + 1,20 + 0,70 = 11,60 x 1,10 = 12,76 m = 15 m (5 varas de 3,00 m).

12.6.2 Tubo de PVC 75 mm → 3,20 + 1,80 + 2,90 + 2,10 + 4,80 + 1,00 + 8,10 + = 23,90 x 1,10 = 26,29 m = 27,00 + 6,00 (tubo de queda) = 33,00 m.

12.6.3 Tubo de PVC 100 mm → 1,70 + 6,30 + 5,40 = 13,40 x 1,10 = 14,74 = 15,00 + 3,00 (tudo de queda) = 18,00 m.

12.7 Abertura e fechamento de rasgo na parede

12.7.1 Abertura e fechamento de rasgo na parede → 6,00 + 45,00 (valores dos tubos de água fria = 51,00 m.

13 Instalações Elétricas

13.1 Quadro de Distribuição

13.1.1 Quadro de distribuição 32 divisões: = 01 und.

13.1.2 Quadro de distribuição 06 circuitos: 01 und.

13.2 Chaves, Fusíveis e Disjuntores

15.2.1 Mini-disjuntor monopolar 20 A (mono) = 01 und (iluminação).

15.2.2 Mini-disjuntor monopolar 25 A (bi) = 05 und (ar, tomadas e aparelhos).

15.2.3 Mini-disjuntor monopolar 40 A (bi) = 05 und (autoclaves, chuveiros).

15.2.4 Mini-disjuntor monopolar 80 A: 01 und (geral).

13.3 Abertura e Fechamento de Rasgos

15.3.1 Abertura e Fechamento de Rasgos = 28 + 44 = 72 x 4,5 m = 324 m.

13.4 Padrão de Entrada de Energia - Norte C-01 - ESCELSA

15.4.1 Padrão de entrada de energia elétrica de 41001 até 47000W: 01 und.

13.5 Padrão de Entrada de Energia - Norte C-01 - ESCELSA

Lançamento direto na planilha.

14 Outras Instalações

14.1 Instalação de Telefone

14.1.1 Caixa de telefone: 01 und Armazenagem e Distribuição + 01 und Preparo/Esterilização + 01 und Descontaminação e Lavagem = 03 und.

14.1.2 Cabo telefônico: 50 m.

14.1.3 Tomada para telefone: 03 und.

15 Aparelhos Hidrossanitários

15.1 Louças

15.1.1 Cabide de louça: 02 und.

15.1.2 Saboneteira: 02 und.

15.1.3 Lavatório: 02 und.

15.1.4 Bacia sifonada: 02 und.

15.2 Bancadas

15.2.1 Bancada de granito: (4 x 0,35) = 2,32 + 2,04 = 5,76 m².

15.2.2 Laje armada: 2,32 + 2,04 = 4,36 m².

15.3 Torneiras, Registros, Válvulas e Metais

15.3.1 Torneira lavatório → 02 und.

15.3.2 Torneira tanque → 01 und.

15.3.3 Torneira pia → 04 und.

15.3.4 Registro de pressão → 02 und.

15.3.5 Registro de pressão → 05 und.

15.4 Outros Aparelhos

15.4.1 Ducha manual → 02 und.

15.4.2 Reservatório 3.000 l → 01 und.

15.4.3 Cuba em aço inox → 04 und.

17.4.4 Assento plástico → 02 und.

17.4.5 Tanque → 01 und.

16 Aparelhos Elétricos

Lançamento direto na planilha.

16.3 Outros Aparelhos

16.3.1 Chuveiro elétrico → 02 und.

17 Pintura

17.1 Sobre Paredes e Forros

17.1.1 Emassamento de paredes e forros, à base de PVA.

- Teto

Térreo: 63,14 m²

1º Pav.: 18,09 + 8,26 + 17,83 + 2,52 + 5,51 + 17,30 + 5,00 + 4,06 + 3,15 + 5,02 + 1,80 + 6,24 + 7,56 + 4,63 = 106,97 m².

Subtotal: 63,14 + 106,97 = 170,11 m².

- Paredes

Térreo: 3,00 x [(2 x 8,45) + 7,30 + 1,65)] = 77,55 m².

Área do vão: 2 x 1,50 x 0,60 = 1,80 m²

Total: 77,55 - 1,80 = 75,75 m².

1º Pav.: 3,00 x [(3 x 2,70) + (2 x 3,05) + (3 x 1,60) + 2,50 + (4 x 1,50) + (2 x 6,40) + (2 x 1,05) + (2 x 3,13) + 1,20 + 1,45 + (2 x 3,35) + 1,20 + 2,50] = 186,03 m².

Área de vão: (13 x 0,80 x 2,10) + (1 x 2,50 x 1,00) + (3 x 2,00 x 1,00) = 30,34 m².

Subtotal: 186,03 - 30,34 = 155,69 m².

Total: 170,11 + 155,69 = 325,80 m².

17.1.2 Emassamento de paredes e forros, massa acrílica

Térreo e 1º Pav: (10,60 x 2 x 3,10) = 65,72 m².

Platibanda: (23,15 x 1,10) = 25,46 m².

Total: 65,72 + 25,46 = 91,18 m².

17.1.3 Pintura látex PVA → 170,11 m².

17.1.4 Pintura tinta acrílica.

Térreo: [(3,10 x 27,05) = 83,85 m².

12,91 x 2 = 21,80 m² (bloco de concreto).

1º Pav.: (3,10 x 32,70) = 101,37 m².

Platibanda: (1,10 x 46,30) = 50,93 m².

Total: 83,85 + 21,80 + 101,37 + 50,93 = 257,95 m².

17.2 Sobre Metal

17.2.1 Pintura com tinta esmalte sintético:

[(2,65 x 2,65) + (2,40 x 2,65) + (06 x 0,80 x 20,10)] x 2 lados = 28,78 m².

18 Serviços Complementares Internos

18.1 Diversos internos

18.1.1 Guarda-corpo de ferro: 2,32 + 3,57 + 2,37 + 2,67 + 6,00 + 1,20 = 18,13 m.

18.2.1 Corrimão (escada) = 6,00 m.

19 Serviços Complementares Externos

19.1 Diversos externos

19.1.1 Placa de inauguração: 01 und.

Iúna-ES, 12 de dezembro de 2016